涡阳县西阳（阳港）现代产业园经四路道路工程交通信号灯与监控采购项目

（项目编号：2021LXCX073）

询价采购文件

采购人：涡阳市政建设集团有限公司

采购代理机构：安徽雉河项目管理有限公司

2021年11月23日

第一章   询价函（公告）

涡阳县西阳（阳港）现代产业园经四路道路工程交通信号灯与监控采购项目询价采购函（公告）

项目编号：2021LXCX073

安徽雉河项目管理有限公司受涡阳市政建设集团有限公司委托，将以询价采购方式对涡阳县西阳（阳港）现代产业园经四路道路工程交通信号灯与监控采购项目进行采购，现将有关事项说明如下:

### 一、项目概况

### 1、采购内容:涡阳县西阳（阳港）现代产业园经四路道路工程交通信号灯、人行灯、车行灯、监控及系统，具体详见采购文件。

### 2、采购预算:1133740.45 元（不含税）

### 3、标包划分: 共分为1个标包。

### 二、资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

2、其他资格要求：供应商须提供2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）一个70万元及以上的交通信号灯及监控类似业绩(包含社会治安视频监控或智能交通监控)，响应文件中须提供合同、中标通知书和验收报告或交工报告或竣工报告的原件的复印件或扫描件加盖公章装订至响应文件中。

2、本次谈判不接受联合体参加。

三、谈判文件的获取:自行下载，详见附件。

四、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（投标截止时间/开标时间）：2021年12月1日 9时30分，逾期送达的响应文件，将予以拒收。

2、响应文件递交的地点：涡阳县市民服务中心四楼开标区。

3、响应文件份数：一正贰副（纸质版，胶装装订）,电子版投标文件（和纸质版投标文件一起密封）。

### 五、投标/履约保证金

1、供应商须于开标时间前提交人民币20000.00元的投标保证金(投标保证金以到账时间为准)；

2、投标保证金请从投标人账户以电汇或银行转账的形式转入采购人账户，现金存入或其他方式存入（转入）的均视为无效，并拒绝其投标。投标单位须在汇款备注加入项目名称（或项目编号），如不加入责任自负。

3、投标保证金退还：

①、招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，由各投标人向采购人提交退款申请及保证金转账凭证后，采购人直接退付至其汇出账户；

②、未中标供应商投标保证金的退付：中标公示期限结束，由各投标人向采购人提交退款申请及保证金转账凭证后，采购人直接退付至其汇出账户；

4、履约保证金缴纳：成交供应商须在中标通知书发放后5个工作日内将履约保证金汇入以下账户，履约保证金为合同金额的5%。原缴纳的投标保证金自动转作履约保证金，不足部分须补齐差额。

户    名：涡阳市政建设集团有限公司

帐    号：1311043009026403724

开户银行：中国工商银行涡阳县支行

（此账号仅用作本项目保证金及履约保证金收取）

### 履约保证金的退还：成交供应商履约结束、验收合格后，退付履约保证金。

注：投标保证金及履约保证金退付请与采购人联系。

### 六、联系方式

采购人：涡阳市政建设集团有限公司

地址：涡阳县天静宫路阳光花园小区西门对面

联系人：祝工

电话：0558-2860516

采购代理机构：安徽雉河项目管理有限公司

地址：涡阳县市民服务中心四楼

联系人：宿工

电话：0558-7210232

2021年11月23日

- 采购需求

- 采购内容及技术要求

| 序号 | 设备项 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万高清一体化DSP抓拍摄像机 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 外壳防护等级应不低于IP66 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99% 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 高低温试验应满足﹣45℃～90℃ 支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍 支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别 支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍 支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测 支持对主程序和智能算法分别进行升级，可对多台设备同时进行批量升级，升级过程中视频画面不应丢失 支持信号机对接功能，采集的数据支持和信号机对接，可提供车型、车流量、速度等数据，采样周期可设置1秒-7200秒 在环形路口内，支持对不礼让已在路口的机动车先行的行为进行检测并抓拍。 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置60万条黑/白名单 支持10块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设 ★支持车标识别功能，数据库中包含410种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%。支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） ★支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于99%；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 车辆在转弯不让直行，会车，超车，掉头不让直行，停车时借道驶入其他道路，包括机动车变更车道、驶入非机动车道或人行道、非机动车驶入机动车道或人行道等车辆妨碍正常行驶车辆或行人的行为进行抓拍。支持连续闯红灯事件检测功能，对某一时间段内连续闯红灯事件进行检测，并自动上传报警信息 支持对支干车辆合进主干道路时不礼让主干道通行的车辆违章进行抓拍 ★支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 支持车标识别功能，数据库中包含410种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%。 支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍 支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备 支持在AC25V-320V供电条件下正常工作 | 台 | 13 |
| 2 | 红绿灯检测器 | 支持8路AC220V信号接入； 具有4路RS485 具有一个5位拨码开关，设置设备地址、数据上传模式及波特率 DC12V供电 工作温度－30℃～70℃ | 台 | 5 |
| 3 | 频闪灯 | 【16颗】【暖光】 光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配) 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) 整体重量：2.72Kg 功率：平均功率36W(实际功率与控制方式有关) | 个 | 36 |
| 4 | 电子警察存储主机系统 | 设备至少具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别与G1、G2处于同一网段)。 ★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） ★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在向型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。 设备采用嵌入式linux实时操作系统,内存容量为2GB。 设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键、1个GPS天线接口、1个4G全网通天线接口。 最多可添加12路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。 至少支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 可显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 可通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。 可通过长按复位键恢复系统的出厂默认参数。 | 台 | 3 |
| 5 | 高清网络球形摄像机（含云台功能） | ★视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米；最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 支持23倍光学变焦； ★支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.01°；可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 ★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 7 |
| 6 | 数字硬盘录像机 | 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 ★支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件；支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面 支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息；支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能 可通过IE预览和回放双目摄像机的立体声 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） ★支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192 ★配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失；接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；接入不支持车牌车辆检测的IPC，可通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车辆类型、车辆品牌、车身颜色；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速 可接入10T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘。支持硬盘休眠 支持设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证，其他用户在回放、下载时，需要二次用户同时授权才能登录设备 可设置主码流、子码流流进行录像 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件 可同时正放或倒放08路H.265编码的视频图像； 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览 支持录像打包时间1-300分钟可设置； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作，并支持通过安全问题恢复密码 支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降 支持日志回放功能，可对报警日志关联的录像进行回放；录像文件含设备的序列号、MAC地址、录像时间水印信息； 支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 支持摘要回放：选中通道指定时间范围内的一段录像，对重要事件和目标进行轨迹分析、重新排序、叠加显示 支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容 | 台 | 1 |
| 7 | 磁盘阵列主机 | 1. 高性能多核处理器及大容量服务器内存，保障海量数据处理的稳定性 2. 整机默认支持1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，可选配扩展支持电口或光口 3. 最大支持512路（1024 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； 4. 支持24块硬盘； 5. 接入支持ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入，保障了对不同厂家前端设备的兼容性 6. 存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备; 7. ★支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态;最大支持2个BBU冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 8. 支持视频流直存，减少流媒体服务器的成本 9. 支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理 10. 支持通用存储协议：ISCSI/SAMBA/NFS/FTP 11. 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖 12. ★可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”；主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件。支持实时监测专用硬盘的健康状态；客户端可一键导出设备日志；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 13. 支持N+M模式下的视频和图片集群功能 14. 支持图片直存，可配合智能前端设备使用，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警 、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索； | 台 | 1 |
| 8 | 管理服务器系统 | Intel2U服务器-Xeon41081.8G9.6UPI11M8C85W*2/16GB*2/-2T3.5吋7200转6GbSATA硬盘*2/LSI3008SAS卡*1/4千兆网口/冗余电源 | 台 | 1 |
| 9 | 管理服务器系统 | Intel2U服务器-Xeon41081.8G9.6UPI11M8C85W*2/16GB*2/-2T3.5吋7200转6GbSATA硬盘*2/LSI3008SAS卡*1/4千兆网口/冗余电源 | 台 | 1 |
| 10 | 集中协调式信号机系统 | 信号灯色输出：48路信号灯色输出通道,能扩展到至少96路以上的信号灯色输出通道； 2．结构：采用上架式安装，机架为19英寸标准化设计，前后均设有机柜门，便于开启； 3．通讯接口：RS232通讯接口≥3个、RS485通讯接口≥2个，10/100 Base-T Ethernet以太网接口（RJ-45）通讯接口≥1个； 4．相位控制数：不少于32个相位； 5．控制方案：至少提供10种以上控制方案； 6．感应功能：至少提供32路机动车检测器接入能力； 7．耐低温低压性能：176V/50Hz -40℃保持8h恢复2h后，信号机工作正常； 8．低温冷启动性能：-40℃保持8h后立即通电，信号机工作正常； 9．耐高温高压性能：264V/50Hz 70℃保持8h恢复2h后，信号机工作正常； 10．湿热性能：50℃±2℃、湿度20％～95％，保持24h工作正常； 11．绝缘电阻：大于500MΩ； 12．耐压测试：电源同外壳间 1500VAC 50Hz； 13．抗震动：频率33Hz加速度1g1h，工作正常无零件损坏松动。抗碰撞：峰值加速度10g，脉冲持续时间16ms，碰撞100次，无机械损伤及电气故障。 14．★信号机应支持USB扩展存储配时方案功能，能进行配时方案的备份和恢复；应支持USB防控功能，打开手动控制门，插上U盘后，信号机应能响应手动控制，应能实现相位驻留、步进、黄闪、全红等控制；去除U盘后，信号机应不能响应手动控制；(提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 15．★信号机应支持电力线通讯功能，通过电力线接收微波交通流检测器检测到的交通数据；应支持图形化配置功能，通过系统软件图形化操作方式配置配时方案及时段信息；应支持短信报警功能，将其故障信息及断电信息通过短信发送到设定的手机中；(提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 16．信号机应支持工作环境状态上报功能，在工作状态下，应能对机器内温度、湿度及市电输入电压进行实时监测并将其参数上报给后端系统软件；应支持电源故障显示功能，当信号机工作电压超出220V±20%规定范围时，支持黄闪显示电源故障信息；应支持主控单元失效处置功能，支持执行定周期工作方式，当主控单元发生故障时，当前路口放行状态应不受影响，应能继续执行定周期工作方式，无灭灯现象，当主控单元故障解除时，应能自动恢复自主控制； | 台 | 5 |
| 11 | 车行灯(满盘灯) | 【满屏信号灯】 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：170mm） 产品尺寸：1380×455×130mm（铝壳灯体） 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红156，黄156，绿156 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：400 ~1000 cd 可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤20W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：33kg | 个 | 11 |
| 12 | 车行灯(箭头灯) | 【左转箭头灯】 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍（直径：120mm） 产品尺寸：1380×455×130mm（铝壳灯体） 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红90，黄90，绿90 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心亮度：5000 ~15000 cd/m2 可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤20W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：32kg | 个 | 11 |
| 13 | 人行灯 | 【双8静态人行灯】 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：89mm） 产品尺寸：1065×350×120mm（铝壳灯体） 面罩规格：φ300mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红60，绿56；倒计时：红140，绿140 LED波长：红：625nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：150~400 cd 可视距离：＞300m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤15W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：19kg | 个 | 26 |
| 14 | 信号灯（倒计时器） | 【塑壳七线制双8通讯式倒计时器】 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：180mm） 产品尺寸：800mm×600mm×110mm（±4%） 数字尺寸：520mm×280mm 计时方式：跟随/触发/RS485通信 显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1 面罩材质：PC 外壳材质：PC+ABS 表面处理：黑色 LED数量：红406，黄280，绿406 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜20mA LED寿命：≥70000小时 中心亮度：红＞5000 cd/m2；黄＞5000 cd/m2；绿＞5000 cd/m2 可视距离：＞500m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：≤25W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤95% 防护等级：IP53 重量：13kg | 个 | 11 |
| 15 | 工业级光纤收发器 | 4个千兆PoE电口 1个千兆以太网光纤接口 单模单纤，传输距离可达20公里 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准 存储转发交换方式 平均无故障时间MTBF > 10万小时 全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 °C 工业级设计,安装简便、即插即用 | 对 | 20 |
| 16 | 室外挂式防尘机箱 | 非智能监控设备箱，含帽沿：550mm×450mm×270mm，不含帽沿：550mmx450mmx270mm； 材质：3.0mm厚新型复合材料外壳； 喷塑颜色：主体RAL7035，侧板RAL7031 主要电气配件：2P 16A空开1个、40KA电源防雷器1个、220V轴流风机1个、24芯光纤熔接盘1个、智能温控器1个、5位排插1个、维修插座（模数化插座）1个。 | 个 | 11 |
| 17 | 工业以太网交换机 | 1.工业级以太网交换机，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个； 2.工作温度范围-40~85℃， 3.★防护等级IP40；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 4.交换容量≥128Gbps，包转发率≥26Mpps； 5.★为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥8kv；（提供检测机构出具的检测报告原件的扫描件或复印件装订至响应文件中） 6.设备采用无风扇设计，整机功耗≤12W； 7.支持虚拟化技术，可实现≥8台设备的统一管理； | 台 | 5 |
| 18 | 工业路由器 | 1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥8个，千兆光口 ≥2个； 2、典型配置吞吐量≥500M，用户规模≥500终端； 4、内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理32个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能，提供官网参数截图； 5、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供500路免费SSL VPN接入授权； 6、★为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台，提供功能截图或其他证明材料。 7、★与可视化管理平台同一品牌； | 台 | 1 |
| 19 | 可视化管理平台软件 | 1、固化千兆电口数≥5； 2、要求设备内置云控制模式，该模式支持以真实拓扑为入口对全网设备进行可视化配置，可视化监控，可视化管理，支持内网监控摄像头扫描与智能识别，支持内网穿透远程管理； 3、支持对异常设备进行离线探测告警，异常离线检测时间<=5分钟； 4、支持excel模板方式批量导入设备，实现快速导入； 5、支持安全接入内网，通过设置内网口和内网互通，实现内网设备避免连接外网又能安全使用云服务； 6、支持通过远程云管方式调整管理对象，支持内网穿透到被管理设备web、ssh、telnet管理平台远程管理设备； 7、支持通过BS架构打开展示大屏； 8、支持1080P以上显示屏全屏展示监控信息； 9、支持监控管理2500个智能设备 10、支持独立接入1-4张内网网络实现安全隔离 11、★提供中国国家强制性产品认证证书(CCC) 12、★提供工信部颁发的电信设备进网许可证。 | 套 | 1 |
| 20 | 机柜、机架 | 【落地】 【只包含强电模块】 尺寸：（宽）600mm×1150mm（高）×600mm（深）； 防护等级IP55 | 个 | 5 |
| 21 | 车行灯杆（F型杆8m横臂） | 横臂8米 | 根 | 11 |
| 22 | 电子警察灯杆 | 横臂11米 | 根 | 13 |
| 23 | 人行灯杆 | 人行灯杆 | 根 | 26 |
| 24 | 监控杆件 | 高8米，横臂4米 | 根 | 7 |
| 25 | 接线井 | 开挖、砌砖、回填、清运， | 套 | 44 |
| 26 | 线材 | 光纤、网线、信号线等，满足电子警察、监控、交通信号使用。 | 批 | 3 |
| 27 | 电力电缆安装服务 | RVV3*6mm2 | 米 | 2000 |
| 28 | 光缆租赁费 | 定制 | 套 | 11 |
| 29 | 系统集成服务费 | 1、名称：系统集成费 2、含安装、调试费，前端设备接入已建的支队管控中心集成平台费用（含接入支队平台人工费） | 项 | 4 |
| 30 | 高清监控接入授权服务 | 高清监控接入授权服务 | 路 | 6 |
| 31 | 价格汇总（最终需开具材料相对应的正式增值税专用发票） |

注：1、以上清单中所列品牌（如有）均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在响应文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数相当于或优于参考品牌。

2、报价包括采购、运输、人工、售后服务、税费、代理服务费、工本费等所有费用。

### 二、服务期（工期）

### 中标人在签定合同后，接工地通知七个工作日内送到指定地点，货物到场后十五日内安装调试完毕。

### 三、付款方式

### 供货安装调试完毕经验收合格后付至合同款的97%，剩余3%货款于质保期（一年）满后无息付清（据实结算）。

### 四、报价说明

预算金额：¥1133740.45元（不含税），供应商报价不得高于预算金额，如超出预算金额，按无效投标处理。

### 五、其他：

中标单位需在领取中标通知书时，中标单位须向采购代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文件标准，以本项目中标价为计算基数100%支付招标代理服务费。其费用包含在投标报价中，不单独列项报价。招标代理服务费收取账号：

收款人户名：安徽雉河项目管理有限公司

收款人账号：1318 0430 1920 0052 303（此账号仅用作中标服务费收取）

收款人开户行：中国工商银行亳州涡阳支行营业部

第三章  评审办法

1、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照所有投标单价之和由低到高的顺序提出1-3名成交候选人，并编写评审报告。

2、供应商可以不对本采购函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回。否则，该供应商在今后一年内不得参与采购人组织的所有采购活动。

3、供应商的报价文件将作为合同的组成部分，该报价包括采购、运输、人工、售后服务、税费、代理服务费、工本费等所有费用。

4、在任何评审环节中，需询价小组就某项定性的评审结论做出表决的，由询价小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

5、响应文件属于下列情况之一的，应当按照无效投标处理:

（1）投标保证金有关证明材料：不按谈判文件要求提供供应商账户开户许可证或《基本存款账户信息》和投标保证金转账或电汇凭证（格式附后）；

（2）投标文件签署：不按谈判文件规定要求签署、盖章；

（3）资格要求：不符合谈判文件中规定资格要求；

（4）投标报价：投标报价不唯一且超出本项目预算金额（控制价）；

（5）投标文件格式：响应文件内容不完整以至影响报价文件评审且不符合谈判文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辩认的；

（6）响应文件没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应:所谓实质上响应，是指响应文件应与谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应谈判文件要求的响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

（7）投标人的违法行为：供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）投标文件其他内容:不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

（9）推荐品牌：投标品牌为推荐品牌以外的其他品牌。

备注：谈判小组对其否决的投标，应附否决投标情况说明。

6、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第四章  供应商响应文件

尊敬的采购单位：

本公司十分高兴地收到贵单位编号为2021LXCX073的采购文件，我方已研究了该采购文件的全部内容，现向贵单位就涡阳县西阳（阳港）现代产业园经四路道路工程交通信号灯与监控采购项目做出如下报价：

### 一、本公司承诺

1、本公司的响应文件一旦为采购人认可，该报价即为合同价；

2、本公司响应文件一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司一旦荣幸地成为本项目的成交方，同意将贵单位采购文件、补充文件、以及我方响应文件等作为合同的组成部分；

4、本公司完全响应采购文件、补充文件以及本公司承诺的所有内容。

### 二、投标报价

（一）投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 服务期（工期） |  |
| 备注 |  |

注：报价包括采购、运输、人工、售后服务、税费、代理服务费、工本费等所有费用。

供应商(盖单位公章)：

年   月    日

- 货物分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总计 |  |

### 三、供货服务方案（要详细、具体）

### 资格证明及有关材料

（一）营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章装订入响应文件，招标人保留核验中标人原件的权利，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理）

（二）税务登记证或多证合一的新版营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章装订入响应文件，招标人保留核验中标人原件的权利，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理）

- 其他资格要求（复印件加盖公章装订入响应文件，招标人保留核验中标人原件的权利，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理）

（四）授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年   月    日

（注：身份证正面复印件须粘贴至指定位置，身份证背面复印件不作统一要求。）

（五）法定代表人身份证明（格式附后，若法定代表人本人参与投标，不需提供授权委托书）

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处

供应商：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

（注：身份证正面复印件须粘贴至指定位置，身份证背面复印件不作统一要求。）

（六）投标保证金有关证明材料（格式）

投标保证金有关证明材料（如要求）

1、供应商账户开户许可证或《基本存款账户信息》：

- 保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致。

（七）承诺书（格式）

承诺书

我单位自愿参加该项目的采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《政府采购法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为成交供应商，保证货物质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成交货、安装调试工作，确保设备正常投入使用，并认真履行合同约定的售后服务义务。

四、我公司郑重承诺：我公司符合政府采购法第二十二条有关规定。

如违反上述承诺，愿意接受取消我单位投标（报价）、中标或正在实施项目的资格，自愿放弃索要投标（报价）保证金的权利，接受不予退还投标（报价）保证金、履约保证金以及拒绝我单位参与采购人组织的采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

日期：     年   月   日

- 其他资料

六、合同格式

甲方：  涡阳市政建设集团有限公司     （以下简称甲方）

乙方：                               （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就甲方    涡阳县西阳（阳港）现代产业园经四路道路工程交通信号灯与监控采购项目 事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。

- 标的物

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单价（元） | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 备注：此价格为：（含税价格√ /不含税价格 ）。其中包括：（材料费√、运输费√、装货费√、人工费√、安装费√、其它费用√ ）。 |

第二条、交货及安装地点：甲方指定工地。

第三条、交货时间：甲方指定。

第四条、交货方式及合同价格：

1、合同暂定价（不含税）：¥         （大写：             ）。

2、该价格为暂定价格，最终结算价格以甲方验收合格并签字确认的单据上所列数量乘以单价为结算依据

3、乙方在合同签订后开始供货，并将货物运送到甲方指定的地点由 甲方签收人员 负责签收确认。运输、装卸及安装调试费用由乙方承担。产品所有权自货款支付时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，产品所有权属于乙方所有。

第五条、所需货物的订货签收和安装：

1、甲方提前通知乙方，乙方需按时按质按量送货到指定地点在货到后十五天内完成安装；如在指定时间内未完成，乙方需按甲方生产调度人员的要求，加班加点完成安装工程。

2、本合同约定乙方应出具送货单据。以便甲方签单验收并开具收料单做双方结算凭据。

第六条、质量标准及异议期限：

1、必须按照国家标准进行生产供应，并满足甲方要求。

2、甲方在收到货物后若有异议须以书面提出，如属质量问题由乙方负责。

3、在一年之内如出现质量问题（人为破坏除外），乙方应在甲方规定时间内负责进行免费维修。

4、必须按照甲方要求标准进行供应。

- 验收方法：

1、道路监控及交通信号灯工程竣工后，验收内容包括（1）必须接入涡阳县交警大队监控网络系统；（2）必须于五个工作日内通过涡阳县交管大队（涡阳县公安局交通管理大队）的调试以及使用而后无任何异常可以正常使用；（3）出示涡阳县交管大队（涡阳县公安局交通管理大队）提供的所有设备正常使用.

2、必须按照甲方要求标准进行供应。

3、按国家有关法律、法规要求，甲方应对产品进行验收和检测，如出现不符合质量要求的情况，乙方应无条件退换，并承担由此而产生的费用和赔偿甲方的损失。

4、如双方对产品质量问题存在异议，可由双方认可的第三方或国家法定检测部门进行检测，如检测结果不合格，则因检测而产生的相关费用及给甲方所造成的一切损失皆由乙方承担。

5、所有产品质量、数量全部检查无误，由甲方出具收料单后，亦可视为正常交货。

第八条、损耗责任：乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。

第九条、付款方式：

1、本合同采用按实结算的结算方式，以甲方验收合格并签字确认的单据上所列数量为结算依据。

2、结算程序：本合同产品生产备货完成后乙方通知甲方发货日期和到货日期，货到现场后经确认数量、产品型号规格、质量等配置无异议后，甲方向乙方支付至实际到场数量总价款的 97%，余款3%作为质保金，在质保期满后（完成安装并调试后一年），甲方一次性向乙方无息支付该余款。

3、支付货款前，乙方需开具符合甲方要求的材料相对应的正式增值税专用发票，并保证所开具发票符合国家法律要求，若乙方开具假票、无效发票等不符合国家规定的发票，乙方愿承担所带来的一切法律责任。

4、乙方根据本合同的约定须向甲方支付任何违约金或承担任何赔偿责任时，甲方均有权在其应付乙方的价款中予以直接扣除。

5、以银行转账方式进行结算。

第十条、违约责任：

1、乙方在接到甲方以短信通知后必须在  3  天内必须到货，除不可抗力（安全环保、洪水等）外，每延误  1  天，甲方可按合同总额 0.5  ‰作为履约赔偿金，并在货款中扣除，如延期 10 天，甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。

2、乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收, 乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。

3、因乙方供货或质量达不到合同要求，或货物在使用过程中因货物质量引起的问题，由此产生的损失甲方有权在结算款中直接扣除。乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

4、因不可抗力导致乙方无法如期交货，乙方应立即通知甲方，在影响因素消失后继续履行交货责任。

5、乙方应为运输车辆及人员做好保险及防护措施等，在运输及装卸过程中发生的一切安全事故及人员伤亡，乙方自行负责，均与甲方无关。

6、因甲方原因，导致乙方发出的货物不能及时卸货，由此造成的损失由甲方承担。乙方工作人员进入甲方项目工地后必须洁身自爱。如发现乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不一致的；乙方工作人员有偷盗甲方项目工地财物行为的；一经甲方工作人员发现或举报，甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额，情节严重者，甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。

第十一条、约定事项 ：

1、甲方应提前  1  天以 短信通知 方式将用料计划（材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等）通知乙方备料。如有变动，甲方必须以传真的方式通知乙方。

2、乙方在同意并确定供货后，如不能及时供货则所有损失由乙方负责，甲方有权终止合同。

3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时，必须服从工地收货人员的指挥，将材料卸放在指定的位置，如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的，则由乙方承担全部责任。

4、须根据甲方要求提供厂家出具的质量合格证书、质量保证书及检测报告等验收资料。

第十二条、其他事宜：

1、本合同经双方协商一致后可以变更或解除；未尽事宜双方可协商制订出补充协议,补充协议与本合同具有具等法律效力；如因不可抗力或生产事故不能按期交货的，乙方必须出具有关证明及时通知甲方，双方可根据实际情况协商变更或解除合同。

2、执行本合同发生争议时，由当事人协商解决，若协商不成，可向甲方所在地（涡阳县）人民法院提出诉讼，双方地址为法律文书送达地址。

3、乙方在运输过程中或到达工地现场时发生以及造成的一切安全事故和人员伤亡均为乙方责任,并全部由乙方自行承担解决，与甲方无关。

4、本合同一式叁份，计附件合共 肆 页，甲方执贰份、乙方执壹份，自甲、乙双方代表签字及盖章生效，合同履约期限     年    月    日至     年    月    日。

5、未尽义务双方可共同协商解决。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

经办人    ：                              联系电话：

年     月     日                         年     月     日

见证方：

签字：

年     月     日